## Slide 1: Die smarte Packstation

## Slide 2: Agenda
Geschäftsidee
Geschäftsmodell
Business Case
Architektur
Produktvorstellung

## Slide 3: Geschäftsidee
“Smarte Packstation“
  Selbstklebender QR-Codes zur Identifikation der Sendung
  Erfassung der Sendungsdaten über QR-Code
  Automatische Ermittlung der Paketmaße
  Automatische Ermittlung des Gewichts

## Slide 4: Geschäftsmodell
Zielkunde: große Versanddienstleister
Nutzenversprechen:
  Benutzerfreundliche Versandabwicklung
  Bessere Kundenerfahrung -> höhere Kundenzufriedenheit
  24/7 Verfügbarkeit
  Wettbewerbsvorteil

## Slide 5: Geschäftsmodell
Ertragsmechanik
  Einnahmequellen:
    Verkauf der Packstationen für einen pauschalen Preis
    Verkauf von Wartungsaufträgen
    oder
    feste Gebühr pro Sendung

## Slide 6: Geschäftsmodell
Ertragsmechanik
  Kostenstruktur:
    3 Arduinos
    QR-Code-Scanner zur Erfassung des Sendungsauftrags und Validierung an der Packstation
    3 Ultraschallsensoren zur Ermittlung der Maße (Länge, Breite, Höhe)
    4 Wägezellen zur Ermittlung des Gewichts
    elektronisches Schloss
    Gehäuse aus Holz
    -> Niedrigere Kosten durch Skaleneffekte

## Slide 7: Business Case
ca. 4.51 Mrd. Sendungen im Jahr in DE
allein 50 % davon über DHL ≙ 2.26 Mrd. Sendungen / Jahr
Bei 0,03 € / Sendung wären das 157.850.000 € Umsatz / Jahr
Geschätzte Kosten (ohne Miete): 40.000 € pro Packstation
≙ bei 80 Fächern: 500 € / Fach
Bei 8.200 Packstationen in DE ≙ 328.000.000 €
-> Amortisationszeit von 2,08 Jahren

## Slide 8: Architektur
 | Netzwerkgeräte | IoT-Geräte, IoT-Plattformen, IoT-Anwendungen
Cloud |  | 
Fog {ORT} |  | 
EDGE {ORT} |  | 
K_Handy
Smartphone mit Kamera oder QR-Scan und Browser
K_Maße
Abstandsmesser
(Arduino, 3 Ultraschallsensoren)
Mobilfunkzelle
Router
K_Gewicht
Waage
(Arduino, 4 Wägezellen)
K_Schloss
elektronisches Schloss
(Arduino, elektrisches Schlossmodul)
[Gewicht],[K_IO] [K_Gewicht],[MQTT]
[Länge],[Breite],[Höhe],[K_IO] [K_Maße],[MQTT]
4G,LTE
Abgeschlossen
In Entwicklung
Teilweise implementiert
K_QR
QR-Code Scanner
(Arduino, QR-Code Scanmodul)
[QR-Chiffre],[K_IO] [K_QR],[MQTT]
[Boolean],[K_QR] [K_Schloss][Zustand]
WAN
WAN
K_IO
Fog-Zentrale mit IoT-Plattform IO-Broker(Daten, Regeln, REST API) Vermittlung der Daten an Partner per REST API
[Paketdaten],[K_Datenbank] [K_IO],[REST-API]
WAN
K_Datenbank
Datenbank des Kunden auf der Paketdaten per REST-API gepushed und gespeichert werden
WAN
[Sender-,Emfpängerformular],[K_IO] [K_Handy],[HTTP]

## Slide 9: Produktvorstellung
33,1 cm
50 cm
34,2 cm
Abstandssensor
Elektronisches Schloss
QR –Code Scanner
Wägezelle

## Slide 10: Produktvorstellung
Sendungsdaten eingeben
Paket einlegen
Zufrieden sein!

## Slide 11: QR-Code Scan und Adresseingabe

## Slide 12: Ankunft Smarte Packstation

## Slide 13: Klappe zu, Affe froh… oder wie jetzt?
User/E-Mail: Admin Password: Iobroker21

## Slide 14: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit! Gibt es noch Fragen?

## Slide 15: Aktualitätsbezug / Trend
sinkendes Briefaufkommen <-> steigender Paketversand
persönlicher Kontakt wenig wichtig
Dienstleistung steht im Vordergrund
Schnelligkeit der Versandabwicklung

## Slide 16: Leistungsangebot
Vergabe selbstklebender QR-Codes zur späteren Identifizierung der Sendung
Erfassung der Sendungsdaten über QR-Code
Identifikation der Sendung über QR-Code
Automatische Ermittlung von Maße und Gewicht des Pakets

## Slide 17: Wertschöpfungsstruktur / Partner
Outsourcing Produktion der Packstation
Kernkompetenz: Bereitstellung der Software, Inbetriebnahme, Wartung