## Slide 1
Internet der Dinge – WS 23/24
SMARTES
AQUARIUM
Kevin Deak, David Dedaj, Patrick Seeberger
- AquaConnect -

## Slide 3
Mist! Ich habe vergessen meine Fische zu füttern…
AUSGANGSLAGE
Ich komme erst spät nach Hause…
Ist im Aquarium genug Wasser drin?
Ist die Temperatur in Ordnung?

## Slide 4
LÖSUNG

## Slide 5
LÖSUNG

## Slide 6
LÖSUNG

## Slide 7
LÖSUNG

## Slide 8
GESCHÄFTSMODELL

## Slide 9
PRODUKTANGEBOT
AquaConnect
AquaConnect +
Fertig zusammengebaut
Installationsanleitung
Software (ohne Updates)
Konkurrenzlos
99,99€ / Einmalig
Hosting
E-Mail Benachrichtigungen
  Temperatur
  Wasserstand
  Futter nachfüllen
Kundensupport
Updates, Wartung
39,99€ / Jahr

## Slide 10
PRODUKTANGEBOT
AquaConnect
AquaConnect +
Hosting
E-Mail Benachrichtigungen
  Temperatur
  Wasserstand
  Futter nachfüllen
24/7 Kundensupport
Updates, Wartung
39,99€ / Jahr
Fertig zusammengebaut
Installationsanleitung
Software (ohne Updates)
Konkurrenzlos
99,99€ / Einmalig

## Slide 11
GESCHÄFTSMODELL
Finales Nutzer-versprechen
Perfektion in der Aquaristik
Jederzeit Zugriff
Einfach
„Wir bieten nicht nur ein Produkt – sondern Seelenfrieden“
Schlüssel-kompetenzen
Kunden-segmente
Privatpersonen / Aquarienenthusiasten
Aquaristik Shops
Potenzielle Aquarienbesitzer
Entwicklung von intuitiver Software
Herstellung von Komplettlösung
Nachhaltigkeit und Umweltschutz

## Slide 12
GESCHÄFTSMODELL
Finales Nutzer-versprechen
Perfektion in der Aquaristik
Jederzeit Zugriff
Einfach
„Wir bieten nicht nur ein Produkt – sondern Seelenfrieden“
Schlüssel-kompetenzen
Entwicklung von intuitiver Software
Herstellung von Komplettlösung
Nachhaltigkeit und Umweltschutz
Kunden-segmente
Privatpersonen / Aquarienenthusiasten
Aquaristik Shops
Potentielle Aquarienbesitzer

## Slide 13
GESCHÄFTSMODELL
Finales Nutzer-versprechen
Perfektion in der Aquaristik
Jederzeit Zugriff
Einfach
„Wir bieten nicht nur ein Produkt – sondern Seelenfrieden“
Schlüssel-kompetenzen
Entwicklung von intuitiver Software
Herstellung von Komplettlösung
Nachhaltigkeit und Umweltschutz
Kunden-segmente
Privatpersonen / Aquarienenthusiasten
Aquaristik Shops
Potentielle Aquarienbesitzer

## Slide 14
ARCHITEKTUR

## Slide 17
Arduino
IoBroker
User Input/Output
Variablen
Command-Licht ON/OFF Command-Motor ON/OFF Temperatur und Wasserstand
Abfrage steht Command Licht/Motor
auf ON -> Licht oder Motor an
Sende Temperatur + Wasserstand
Signal über Jarvis/Alexa...
schalte "Command" um oder zeige Wasserstand
Alarm Email
Temperatur + Wasserstand
Signal Licht/Motor - AN/AUS

## Slide 18
BUSINESS CASE

## Slide 19: BUSINESS CASE
Umsatzplanung
Umsatz AquaConnect
  1% der 2 Mio. Aquarien in DE = 20 000
  20 000 x 99,99€ ≈ 2 Millionen €
Umsatz AquaConnect + (Abo)
  39,99€/Jahr x (0,3 x 20 000) ≈ 240 000€
Ziel  Jährlich 50% Umsatzwachstum
Chart: 
| Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3
Kauf | 2000000 | 3000000 | 4500000
Abo | 240000 | 599910 | 779865

## Slide 20: BUSINESS CASE
Kosten AquaConnect
Materialkosten
  ESP8266 5€
  Temperatursensor 1€
  Ultraschallsensor 1€
  LED 15€
  Schrittmotor 1€
  Gehäuse 2€
Zusammenbau 5€
Versand & Retoure 5€
Gesamt = 35€
Kosten AquaConnect+
Serverkosten 15€
Wartung 2€
Lizenzgebühren 1,5€
Kundensupport 3€
= 21,50€
Gemeinkosten
F&E 2€
Marketing 5€
Personal 5€
= 12€
 20 000 x 35 € = 700 000 €
 6 000 x 21,50 € = 129 000 €
 20 000 x 12 € = 240 000 €

## Slide 21: BUSINESS CASE
Gewinn Jahr 1
2 240 000 € Umsatz
- 700 000 € Kosten AquaConnect
- 129 000 € Kosten AquaConnect +
- 240 000 € Gemeinkosten
= 1 171 000 €
Chart: 
| Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3
Gewinn | 1171000 | 1756500 | 2634750

## Slide 22: BUSINESS CASE
Kosten OHNE AquaConnect +
1x Fütterung pro Tag = 5 Minuten x 30€/h = 2,50€/Tag = 913€/Jahr
2x Fütterungen pro Tag = 10 Minuten x 30€/h = 5,00€/Tag = 1825€/Jahr
Kosten MIT AquaConnect +
1x Futter nachfüllen alle 20 Tage = 5 Minuten x 30€/h = 2,50€/20 Tage = 46€/Jahr
1x Futter nachfüllen alle 10 Tage = 5 Minuten x 30€/h = 2,50€/10 Tage = 91€/Jahr
Ersparnis im 1. Jahr = 913€ – 139,99€ - 46€ = 727€ = 1825€ – 139,99€ - 91€ = 1594€
Potentielle Einsparungen

## Slide 23: verwendete Komponenten

## Slide 25
LICHT:
LED
Farbe: Blau
Abstrahlwinkel: 30 °
Wellenlänge: 450 nm
Lichtstärke: 10 mcd

## Slide 26
SCHRITTMOTOR:
28BYJ-48
- mit ULN2003 Treiberplatine
Schritt Drehmoment Winkel: 5.625/64
Lärm: <40dB

## Slide 27
ULTRASCHALLSENSOR:
HC-SR04
• Reichweite: 3 bis 400 cm
• hohe Messgenauigkeit (maximale Abweichung 3 mm)

## Slide 28
TEMPERATURSENSOR:
DS18B20
Wasserdicht
Edelstahl Gehäuse
Temperaturbereich: -55℃～+125℃
Genauigkeit: 0,5%

## Slide 29
PRODUKTVORSTELLUNG

## Slide 30
PRODUKTVORSTELLUNG

## Slide 31
PRODUKTVORSTELLUNG
PRODUKTVORSTELLUNG

## Slide 32
PRODUKTVORSTELLUNG

## Slide 33
PRODUKTVORSTELLUNG
PRODUKTVORSTELLUNG

## Slide 34
PRODUKTVORSTELLUNG

## Slide 35
PRODUKTVORSTELLUNG

## Slide 36
PRODUKTVORSTELLUNG

## Slide 37: Gehäuse
Modifizierte und selbst erstellte 3D Modelle.
Material:
PETG
UV resistent
Säurebeständig
Günstig

## Slide 40
ANHANG
(Dokumentation, Architektur, Code, etc…)

## Slide 41: Temperatur DS18B20
Der DS18B20 ist ein wasserfester Temperatursensor auf der Edge-Ebene, der in unserem Aquarium zur Temperaturmessung eingesetzt wird. Er ist mit einem Arduino verbunden und übermittelt in jeder Schleifeniteration den aktuellen Wert der Wassertemperatur im Aquarium an den ioBroker.

## Slide 42: Temperatur DS18B20
TEMPERATUR-MESSER [K_TEMP] | 
Hardware: - Arduino - Temperatursensor | Applikationen/Dienste/Bibliotheken: - MQTT-Broker
Daten: - [Temperatur]: Temperatursensor | Events + technische Programmabläufe: - [Temp]: Jede Schleifeniteration, wird diese per [MQTT] an ioBroker [K_IO] gesendet
M2M-Kommunikation: - [MQTT]: MQTT-Publisher (MQTT-Broker von [K_IO]) | 

## Slide 43: Wasserstand HC-ST04
Ein weiterer Sensor, der in unserem Aquarium verwendet wird, ist der Ultraschallsensor HC-SR04. Dieses Edge-Gerät ist mit einem Arduino verbunden und dient in unserem Projekt als Abstandssensor. Der HC-SR04 ist am Rand des Aquariums befestigt und misst den Abstand zwischen dem Deckel und der Wasseroberfläche. In jeder Schleifeniteration sendet er diesen Abstandswert an den ioBroker.

## Slide 44: Wasserstand HC-ST04
ABSTANDS-MESSER [K_WASSER] | 
Hardware: - Arduino - Ultraschallsensor | Applikationen/Dienste/Bibliotheken: - MQTT-Broker
Daten: - [Abstand]: Ultraschallsensor | Events + technische Programmabläufe: - [Abstand]: Jede Schleifeniteration, wird diese per [MQTT] an ioBroker [K_IO] gesendet
M2M-Kommunikation: - [MQTT]: MQTT-Publisher (MQTT-Broker von [K_IO]) | 

## Slide 45: Schrittmotor 28BYJ-48
Der 28BYJ-48 ist ein Schrittmotor, der in Kombination mit einer ULN2003 Treiberplatine verwendet wird. Dieser Schrittmotor ist auf der Edge-Ebene an einen Arduino angeschlossen. Die ULN2003 Treiberplatine ermöglicht eine präzise Steuerung des Schrittmotors.
Dieser Motor wird bei uns in Kombination mit einer Schraube in einer Röhre dafür verwendet, um dosiert Fischfutter auszugeben.
Sobald der Arduino das Signal bekommt dreht sich der Schrittmotor eine vorgeschriebene Anzahl an Schritten. Dies geschieht Manuell oder per Zeitschaltung.

## Slide 46: Schrittmotor 28BYJ-48
SCHRITTMOTOR [K_MOTOR] | 
Hardware: - Arduino - Schrittmotor | Applikationen/Dienste/Bibliotheken: - MQTT-Broker
Daten: - [MOTOR]: Zustand (Schrittmotor an oder aus) | Events + technische Programmabläufe: - [MOTOR]: Wenn [MotorCommand] Zustand geändert wurde, dann dreht sich der Schrittmotor
M2M-Kommunikation: - [REST-API]: HTTP (Token zur Authentifizierung) | 

## Slide 47: LED
Die LED ist ein Bauteil auf der Edge Ebene. Diese LED ist an einen Arduino. Sie dient in unserem Projekt als Aquariumsbeleuchtung und lässt sich automatisch per Zeitschaltung oder Manuell Ein und Ausschalten.

## Slide 48: LED
LICHT [K_LED] | 
Hardware: - Arduino - LED | Applikationen/Dienste/Bibliotheken: - MQTT-Broker
Daten: - [LED]: Zustand (Licht an oder aus) | Events + technische Programmabläufe: - [LED]: Wenn [Command] Zustand geändert wurde, dann wird der Lichtzustand geändert
M2M-Kommunikation: - [REST-API]: HTTP (Token zur Authentifizierung) | 

## Slide 49: Code
Über callback wird geprüft, welchen Zustand die abgefragten Variablen im IoBroker haben und demnach die LED und der Schrittmotor gesteuert.

## Slide 50: Code
Über callback wird geprüft, welchen Zustand die abgefragten Variablen im IoBroker haben und demnach die LED und der Schrittmotor gesteuert.

## Slide 51: Quellen
Bilder
  https://www.expert4house.com/de/intelligentes-zuhause/sensoren-und-detektoren/shelly-temperaturfuhler-ds18b20
  https://funduinoshop.com/elektronische-module/elektromotoren-und-zubehoer/schrittmotoren/schrittmotor-28byj-48-mit-uln2003-treiberplatine
  https://www.conrad.de/de/p/cree-c503b-bcs-cv0z0461-led-bedrahtet-blau-rund-5-mm-4-8-cd-30-30-ma-3-2-v-1125336.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gad_source=1
  https://www.reichelt.de/entwicklerboards-ultraschall-abstandssensor-hc-sr04-debo-sen-ultra-p161487.html